# Агрегат для минимальной обработки почвы АКМ - 6

## Агрегат для минимальной обработки почвы АКМ - 6

Агрегат для минимальной обработки почвы предназначен для подготовки окультуренных почв в системе минимальной обработки почвы под посев озимых зерновых, пожнивных крестоцветных и поукосных культур, а также лущения жнивья, полупаровой осенней обработки зяби, осенней обработки полей после уборки кукурузы, свеклы, картофеля, ранневесенней обработки зяби (закрытие влаги и заделка удобрений).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | АКМ-6 |
| --- | --- |
| Агрегатирование с тракторами, кл. | 5 |
| Тип | полунавесной |
| Рабочая скорость, км/ч | 6–10 |
| Ширина захвата, м | 6 |
| Производительность за час основного времени, га: |  |
| - при глубине обработки от 6 до 12 см | 4,2–6,0 |
| - при глубине обработки от 12 до 16 см | 3,6–4,8 |
| Масса конструктивная, кг | 5800 ± 150 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| - в рабочем положении: |  |
| длина | 8700 |
| ширина | 6300 |
| высота | 1800 |
| - в транспортном положении: |  |
| длина | 8700 |
| ширина | 4300 |
| высота | 2900 |