# Ботвоуборочные машины БМК-4-75, БМК-4-90

## Ботвоуборочные машины БМК-4-75, БМК-4-90

Ботвоуборочные машины предназначены для уборки картофельной ботвы с одновременным измельчением. Агрегатируются с тракторами класса 1,4. Технологические и конструктивные характеристики ботвоуборочных машин приняты на уровне лучших зарубежных аналогов. Отличительной особенностью машин является универсальная система навески, позволяющая осуществить как заднее, так и фронтальное агрегатирование. Ботвоуборочные машины осуществляют точную укладку удаленной ботвы направляющими щитками кожуха ротора. Бичи машин имеют возможность перемещаться вдоль оси крепления, нечувствительны к камням.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | БМК-4-75 | БМК-4-90 |
| --- | --- | --- |
| Тип машины | Навесная |
| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4 |
| Число обрабатываемых рядов, шт | 4 |
| Рабочая ширина захвата, м | 3,0 | 3,6 |
| Ширина междурядий, см | 75 | 90 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | до 2,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 8 |
| Габаритные размеры, мм, длина ширина высота | 2100 3250 1400 | 2100 3800 1400 |
| Масса, кг | 950 | 1100 |