# Капустоуборочный комбайн ККП-1

## Капустоуборочный комбайн ККП-1

Капустоуборочный комбайн предназначен для уборки одного рядка капусты кочанной, возделываемой на междурядьях 70 см, на ровных и профилированных поверхностях, с доработкой кочанов в процессе уборки до товарного вида и погрузкой в контейнера или транспортные средства, движущиеся параллельно комбайну. Капустоуборочный комбайн производит отбраковку нестандартных мелких кочанов Частичная доработка кочанов производится оператором. Комбайн используется для уборки капусты на реализацию и хранение. Всеми технологическими процессами уборки: направление по рядку, подъем, опускание срезающего аппарата, управление выгрузным транспортером осуществляется трактористом с помощью пульта, установленного в кабине трактора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Агрегатируется с тракторами класса | 1,4 |
| --- | --- |
| Тип комбайна | полунавесной |
| Количество убираемых рядов, шт. | 1 |
| Рабочая скорость движения, км/ч | 4-6 |
| Количество обслуживающего персонала по профессиям, чел: - тракторист; - оператор | 1 1 |
| Масса комбайна, кг, не более | 2000 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч, не менее | 0,21 |
| Габаритные размеры комбайна в рабочем положении, мм, не более: |  |
| длина | 5000 |
| ширина | 7000 |
| высота | 3300 |
| Удельный расход топлива, кг/га, не более | 0,72 |
| Полнота уборки, %, не менее | 97 |
| Повреждение стандартных кочанов, %, не более (по массе) | 2 |
| Количество примесей в убранной продукции, %, не более (по массе) | 1 |