# Культиватор-окучник-растениепитатель КОР-4

## Культиватор-окучник-растениепитатель КОР-4

Культиватор-окучник-растениепитатель предназначен для возделывания картофеля с междурядьями 70, 75, 90 см, обеспечивающего за один проход качественное формирование объемных гребней, рыхление междурядий и внутрипочвенное внесение минеральных удобрений. Агрегатируется с тракторами класса 1,4 и 2. Технологические и конструктивные характеристики машин приняты на уровне лучших зарубежных аналогов. Отличительной особенностью культиватора-окучника-растениепитателя является возможность использования на междурядьях 70, 75, 90 см. Рабочие органы культиватора установлены на мощных пружинных стойках, что позволяет их использование на почвах засоренных камнями.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип машины | навесная |
| --- | --- |
| Производительность за 1 час времени, га/ч, не менее | 2,7 |
| Ширина захвата, м | 2,8(3,0) и 3,6 |
| Ширина междурядий, см | 70 (75) и 90 |
| Суммарная емкость туковых ящиков | 500 |
| Масса машины, кг, не более | 1050 |