# Машина для сухой очистки картофеля МСОК – 5

## Машина для сухой очистки картофеля МСОК – 5

Машина для сухой очистки картофеля предназначена для предреализационной подготовки картофеля, с поставкой его к месту реализации без дополнительной доработки. Машина обеспечивает качественное отделение почвы от картофеля без повреждения кожуры. Привод рабочих органов машины от электропривода переменного тока 380 В. Управление машиной для сухой очистки картофеля в технологическом режиме осуществляться оператором с пульта управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип машины | стационарная |
| --- | --- |
| Производительность за 1 час времени, га/ч, не менее | 3,91 |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт ч/т, не более | 0,3 |
| Масса машины, кг, не более | 380 |
| Габаритные размеры машины, мм, не более: длина ширина высота | 2790 1510 1460 |
| Основные параметры машины: количество вальцов максимальный диаметр щётки, мм, не менее | 14 136 |