# Пункты приемно - сортировочные ППС 20-45 и ППС 20- 60

## Пункты приемно - сортировочные ППС 20-45 и ППС 20- 60

Пункты приемно-сортировочные предназначены для приема картофеля, лука репчатого и столовых корнеплодов от самосвальных транспортных средств с задней выгрузкой, частичного отделения почвенных примесей, отделения мелкой и (или) семенной фракции и загрузки клубней в контейнеры или подачи на загрузочные конвейеры. Пункты могут применяться во всех зонах возделывания картофеля, корнеплодов и лука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Пункты приемно-сортировочные ППС 20-45 | Пункты приемно-сортировочные ППС 20-60 |
| Производительность, т | до 50 | до 50 |
| Габаритные размеры, мм , не более - длина - ширина - высота | 6800 3 100 2 900 | 8300 3 100 3 100 |
| Вместимость пункта, м3 | 9,5 | 16,0 |
| Загрузочная высота, см | 85-100 |
| Ширина подающего конвейера, мм | 2000 | 2000 |
| Длина подающего конвейера, мм | 4500 | 6000 |
| Скорость перемещения подающего конвейера, м/мин | 0,5 – 4,0 | 0,5 – 4,0 |
| Количество вальцов сепаратора, шт. | 14 | 14 |
| Ширина сепаратора, мм | 2000 | 2000 |
| Количество фракций, ед. | 3/4 | 3/4 |
| Зазор между роликами, мм | 5 - 55 |
| Мощность двигателя, кВт | 10 | 15 |

Основные преимущества пунктов приемно-сортировочных ППС:

Глубокие, мягкие карманы полотна транспортёра обеспечивают:

–бережное обращение с продуктом

– равномерную, быструю разгрузку с минимальным обратным скатыванием картофеля

– быстрое очищение от остатков

Массивная цепь донного транспортёра с большими роликами гарантирует:

–длительный срок службы

–низкое сопротивление качению

–минимальное тех.обслуживание

Мягкие полиуретановые вальцы обеспечивают:

–бережное обращение с продуктом

–более эффективное отделение примесей чем на стальных спиральных вальцах

–высокую производительность

Профиль вальцов предотвращает залипание камней между витками и бережное обращение с продуктом (частая проблема стальных спиральных вальцов).

Материал вальцов износостойкий и долговечный

Регулировка числа оборотов вальцов

–Бесступенчатая регулировка скорости вращения вальцов

–Независимое управление групп вальцов 1-3-5 и 2-4-6

–Для обеспечения бережного отделения земли и бережной транспортировки продукта, очень важно выдерживать низкое число оборотов при сухих условиях работы

–Для обеспечения бережного обращения с продуктом и эффективного отделения земли, очень важно выдерживать высокую разницу скорости вальцевых групп при липких условиях работы

–Оптимальное использование при различных условиях работы(например степень засоренности продукта)

–Регулировка наклона секции

–Большой наклон >> высокая пропускная возможность / снижает точность сортировки

–Маленький наклон >> уменьшает пропускную возможность / более высокая точность сортировки

–Регулировка наклона является важнейшим установочным параметром для достижения непрерывного потока продукта

Пункты приемно-сортировочные ППС универсальны и надежны. Бережно и аккуратно работают не только с картофелем различной формы, но и с луком, морковью и столовой свеклой:

- смена обрабатываемого продукта у приемных бункеров не требует замены дноочистительных модулей;

- применение эластичных материалов позволяет не травмируя продукт лучше очистить ворох при этом  устойчиво работать на ворохе, засоренном камнями;

- благодаря гидравлическому приводу всех рабочих органов регулировка производится практически мгновенно и бесступенчато, что позволяет подбирать оптимальные режимы для конкретных параметров продукта;

- использование оригинальной системы очистки обеспечивает надежную работу с продуктом убранным при большой влажности почвы.

- применение в базовой комплектации спиральных полиуретановых вальцов позволяет работать на различных типах продукта не зависимо от его формы (круг, овал, цилиндр), производя сортировку без травмирования.