# Станок для опоросов с подогревом СОП-1

Станок для опоросов с подогревом предназначен для содержания свиноматок с поросятами во время их опороса в технологическом цикле получения поросят.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Количество свиноматок в станке, гол | 1 |
| --- | --- |
| Количество кормушек в станке, гол | 1 – 2 |
| Количество поилок, шт. | 2 |
| Фронт кормления свиноматки, мм, не менее | 450 |
| Площадь станка, м2 | 5,07 |
| Температура поверхности плиты греющей, оС | 32 – 36 |
| Потребляемая мощность плиты греющей, Вт | 110 – 140 |
| Напряжение питания плиты греющей, Вт | 24 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт ч./гол | 20,4 |
| Габаритные размеры, мм, не более |  |
| - длина | 2600 |
| - ширина | 1950 |
| - высота | 1700 |
| Масса, кг, не более | 350 |