# Переборочный стол СПР-10

## Переборочный стол СПР-10

Переборочный стол предназначен для ручного отбора некондиционных клубней, комков и камней при доработке лука, картофеля, корнеклубнеплодов и дальнейшего передвижения продукции в нужном направлении. Компоновка стола и его составных частей должна обеспечивать рациональное использование производственной площади и удобство работы погрузочных и транспортных средств при загрузке вороха, его сортировании, распределении в нужном направлении и отводе продуктов переработки. Привод рабочих органов стола от электропривода переменного тока 380 В. Управление столом в технологическом режиме осуществляется оператором с пульта управления.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тип машины | стационарный |
| --- | --- |
| Производительность за 1 час основного времени, т, не менее | 10 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 1,1 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт ч/т | 0,11 |
| Масса стола, кг, не более | 300 |
| Габаритные размеры стола, мм: длина ширина высота | 2500 1370 1800 |
| Основные параметры вальцов: -скорость движения вальцов, м/с -длина вальцовой поверхности, мм -количество гладких вальцов, шт. - диаметр вальцов, мм - зазор между вальцами, мм - ширина активной части вальцов, мм -частота вращения вальцов, с-1 | от 0,04 до 0,24 2160 83 50 7,15 898 0,25 - 1,6 |