# Загрузчик телескопический ЗТ-40

## Загрузчик телескопический ЗТ-40

Загрузчик телескопический предназначен для загрузки в хранилища лука и корнеклубнеплодов, а также для загрузки продукции в транспортные средства или в контейнеры. Компоновка загрузчика телескопического и его составных частей обеспечивает рациональное использование производственной площади и удобство работы погрузочных и транспортных средств при загрузке продукции и распределении ее в нужном направлении. Управление загрузчиком в технологическом режиме осуществляется оператором с пульта управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГРУЗЧИКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО

| Тип машины | самопередвижной |
| --- | --- |
| Производительность за 1 час основного времени, т, | не менее 40 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт,не более | 5,35 |
| Удельный расход электроэнергии, кВт ч/т | 0,13 |
| Масса, кг, не более | 3500 |
| Габаритные размеры загрузчика, мм: длина ширина, не более высота | 7500-11500 3240 |
| в транспортном положении | 1900 |
| в рабочем положении | 5570 |
| Ширина ленты, мм, не менее | 650 |
| Скорость движения ленты, м/с | 0,5 - 0,9 |
| Параметры гидравлической станции: - производительность, л/мин - максимальное давление, кПа | 5 100 |