Инструкция по использованию чертежей редукторов Varvel и 7Ч-М.

Состав чертежей:

- Чертежи редукторов серии 7Ч-М.

  - Чертежи базовых редукторов (3 стандартных проекции).

  - Чертежи редукторов с внешним и внутренним ограничителями момента.

  - Чертежи выходных фланцев.

  - Чертежи выступающих выходных валов (упрощённые).

  - Чертежи лап.

  - Чертежи реактивных штанг.

- Чертежи редукторов серии 7ЦЧ-М (цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы).

  - Чертежи базовых редукторов (3 стандартных проекции).

- Чертежи редукторов серии RT.

  - Чертежи базовых редукторов (3 стандартных проекции).

  - Чертежи редукторов с внешним и внутренним ограничителями момента.

  - Чертежи выходных фланцев.

  - Чертежи выступающих выходных валов (упрощённые).

  - Чертежи реактивных штанг.

- Чертежи редукторов серии RD.

  - Чертежи базовых редукторов (3 стандартных проекции).

  - Чертежи выходных фланцев.

- Чертежи редукторов серии TA (цилиндро-червячные двухступенчатые редукторы)

  - Чертежи базовых редукторов (3 стандартных проекции).

Базовый редуктор - изделие со стандартным выходным валом и без выходных элементов (фланец, лапы и т.д.). Базовый редуктор может иметь несколько исполнений входных элементов, в зависимости от габарита присоединяемого электродвигателя.

Каждый элементы базового чертежа выполнен в своем слое, для того, чтобы, отключая или блокируя слои, можно было изменять конфигурацию редуктора (например, убрать входной фланец или изменить относительное положение ступеней).

Инструкция по использованию чертежей 7Ч-М.

На чертежах базового редуктора указаны входные элементы (входной вал и фланец) для каждого габарита электродвигателя, без указания выходных элементов (выходной фланец, лапы, реактивная штанга, выходной выступающий вал). Для получения различных конфигураций редуктора необходимо открыть чертеж с базовым редуктором, открыть чертёж необходимого выходного элемента. На чертеже выходного элемента указаны осевые линии редуктора. Скопировать чертеж выходного элемента в поле чертежа редуктора и добиться совмещения осевых линий редуктора принадлежащих чертежу редуктора с осевыми линиями редуктора, принадлежащими чертежу выходного элемента (для каждой проекции). При необходимости осуществить зеркальное копирование или поворот.

Инструкция по использованию чертежей 7ЦЧ-М.

Чертежи базовых редукторов даны только для относительного положения ступеней ОП1. Для того, чтобы получить требуемое относительное положение, необходимо заблокировать все слои, кроме слоя цилиндрической предступени, и установить ступень в требуемое положение поворотом, отражением и т.д.

На чертежах базового редуктора указан входной элемент (входной вал и фланец) для каждого габарита электродвигателя, без указания выходных элементов (выходной фланец, лапы, реактивная штанга, выходной выступающий вал). Для получения различных конфигураций редуктора необходимо открыть чертеж с базовым редуктором, открыть чертёж необходимого выходного элемента для редукторов серии 7Ч-М. На чертеже выходного элемента указаны осевые линии редуктора. Скопировать чертеж выходного элемента в поле чертежа редуктора и добиться совмещения осевых линий редуктора принадлежащих чертежу редуктора с осевыми линиями редуктора, принадлежащими чертежу выходного элемента (для каждой проекции).

Инструкция по использованию чертежей RT.

На чертежах базового редуктора указаны входные элементы (входной вал и фланец) для каждого габарита электродвигателя, без указания выходных элементов (выходной фланец, реактивная штанга, выходной выступающий вал). Для получения различных конфигураций редуктора необходимо открыть чертеж с базовым редуктором, открыть чертёж необходимого выходного элемента. На чертеже выходного элемента указаны осевые линии редуктора. Скопировать чертеж выходного элемента в поле чертежа редуктора и добиться совмещения осевых линий редуктора принадлежащих чертежу редуктора с осевыми линиями редуктора, принадлежащими чертежу выходного элемента (для каждой проекции). При необходимости осуществить зеркальное копирование или поворот.

Инструкция по использованию чертежей RD.

На чертежах редуктора указан входной элемент (входной вал и фланец) для каждого габарита электродвигателя, без указания выходных элементов (выходной фланец). Для получения различных конфигураций редуктора необходимо открыть чертеж со стандартным редуктором, открыть чертёж необходимого выходного элемента. На чертеже выходного элемента указаны осевые линии редуктора. Скопировать чертеж выходного элемента в поле чертежа редуктора и добиться совмещения осевых линий редуктора принадлежащих чертежу редуктора с осевыми линиями редуктора принадлежащими чертежу выходного элемента (для каждой проекции).

Инструкция по использованию чертежей TA.

Чертежи базовых редукторов даны только для относительного положения ступеней ОП1. Для того, чтобы получить требуемое относительное положение, необходимо заблокировать все слои, кроме слоя цилиндрической предступени, и установить ступень в требуемое положение поворотом, отражением и т.д.

На чертежах базового редуктора указан входной элемент (входной вал и фланец) для каждого габарита электродвигателя, без указания выходных элементов (выходной фланец, лапы, реактивная штанга, выходной выступающий вал). Для получения различных конфигураций редуктора необходимо открыть чертеж с базовым редуктором, открыть чертёж необходимого выходного элемента для редукторов серии RT. На чертеже выходного элемента указаны осевые линии редуктора. Скопировать чертеж выходного элемента в поле чертежа редуктора и добиться совмещения осевых линий редуктора принадлежащих чертежу редуктора с осевыми линиями редуктора, принадлежащими чертежу выходного элемента (для каждой проекции).